ПАСПОРТ

ШПРИЦ КОЛБАСНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ

Модель: HKN-ISA15, HKN- ISA26, HKN- ISA35

###### ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травмирования обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для формирования колбасных изделий с помощью подготовленного фарша.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Убедитесь, что оборудование подключается к источнику электропитания с необходимыми характеристиками. Не забудьте оборудование заземлить!

- Положите подготовленный фарш внутрь цилиндра шприца и закройте крышку.

- Переведите переключатель на панели управления по часовой стрелке. Далее, нажимая на ножной переключатель, регулируйте подачу фарша через насадку.

- Переведите переключатель на панели управления обратно, против часовой стрелки и, нажав на ножной переключатель, верните поршень (толкатель) в исходное положение (на дно цилиндра).

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- До или после использования оборудования не забудьте произвести очистку его цилиндра, крышки, поршня и насадки.

- Ни в коем случае не снимайте гидравлические элементы.

- Запрещено мыть оборудование под струей проточной воды.

- После очистки протрите оборудование сухой мягкой тряпкой или салфеткой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | Объем | Напряжение | Мощность | Производи- тельность | Масса | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HKN-ISA15 | 15 л | ~ 220В | 0.75кВт | 300 кг/ч | 120кг | 600x400x1240 |
| HKN-ISA26 | 26 л |  | 1.1кВт | 400 кг/ч | 160кг | 640x485x1240 |
| HKN-ISA35 | 35 л |  | 1.1кВт | 600 кг/ч | 180кг | 735x560x1240 |